附件1

新建北京至张家口铁路“四电”系统集成、防灾安全监控及相关工程JZSD-2标段声屏障工程声屏障辅件招标包件一览表

| 序号 | 包件号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 技术要求及标准 | 采购数量 | 交货时间 | 资格要求 | 交货条件及状态 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPZFJ-01 | 热镀锌薄螺母 | M30 | 个 | 其性能满足《六角薄螺母》GB/T6172.1-2016。 | 22794 | 2018年8月-2019年5月，北京至张家口沿线各指定工点，具 体以招标人的书面传真通知为准。 | 1、生产企业注册资金不少于500万元人民币（含）； 2、投标物资须具有铁路运营业绩，须提供供货合同（合同需附合同明细清单）； 3、提供第三方（省、部级）出具的物资检测报告； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 交货条件：项目部、现场监理对交付的货物现场验收合格； 交货状态：使用车辆运输到指定工点。 | 500 |  |
| 2 |  | 弹性垫圈 | M30 | 个 | 橡胶件应满足《声屏障用橡胶件》GB/T30649-2014的规定。 | 22794 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 热镀锌螺母 | M30 | 个 | 螺母材质为45#钢，必须符合《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229-2006、《螺母垫圈技术条件》（GB/T1231)的规定。防松动垫圈硬度满足485HV0.3，无氢脆。 | 45588 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 热镀锌薄螺母 | M33 | 个 | 其性能满足《六角薄螺母》GB/T6172.1-2016。 | 18684 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 弹性垫圈 | M33 | 个 | 橡胶件应满足《声屏障用橡胶件》GB/T30649-2014的规定。 | 18684 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 热镀锌螺母 | M33 | 个 | 螺母材质为45#钢，必须符合《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229-2006、《螺母垫圈技术条件》（GB/T1231)的规定。防松动垫圈硬度满足485HV0.3，无氢脆。 | 37368 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 技术要求及标准 | 采购数量 | 交货时间 | 资格要求 | 交货条件及状态 | 标书售价（元） | 备注 |
| 7 | SPZFJ-01 | 热镀锌螺栓 | M12×60 | 套（含螺栓、螺母、弹簧垫圈、平垫圈） | 螺栓螺母垫圈材质为45#钢，应符合《六角头螺栓C级》GB/T2780-2016、《六角头螺母C级》GB/T41-2016、《平垫圈C级》GB/T95-2002的规定。 | 20582 | 2018年8月-2019年5月，北京至张家口沿线各指定工点，具 体以招标人的书面传真通知为准。 | 1、生产企业注册资金不少于500万元人民币（含）； 2、投标物资须具有铁路运营业绩，须提供供货合同（合同需附合同明细清单）； 3、提供第三方（省、部级）出具的物资检测报告； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 交货条件：项目部、现场监理对交付的货物现场验收合格； 交货状态：使用车辆运输到指定工点。 | 500 |  |
| 8 |  | 热镀锌螺栓 | M12×60 | 套（含螺栓、螺母、弹簧垫圈、平垫圈） | 普通螺栓性能等级为4.8级，螺栓螺母垫圈应符合《六角头螺栓C级》GB/T2780-2016、《六角头螺母C级》GB/T41-2016、《平垫圈C级》GB/T95-2002的规定。 | 72238 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 热镀锌螺栓 | M12×230 | 套（含螺栓、防松止退螺母、弹性垫圈、平垫圈） | 1.普通螺栓性能等级为4.8级，螺栓螺母垫圈应符合《六角头螺栓C级》GB/T2780-2016、《六角头螺母C级》GB/T41-2016、《平垫圈C级》GB/T95-2002的规定。 2.防松止退螺母应满足《铁道客车转向架用防松止退螺母暂行技术条件》TJ/CL413-2014的规定。 | 11348 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 热镀锌螺栓 | M12×200 | 套（含螺栓、防松止退螺母、弹性垫圈、平垫圈） | 1.螺栓螺母垫圈应符合《六角头螺栓C级》GB/T2780-2016、《六角头螺母C级》GB/T41-2016、《平垫圈C级》GB/T95-2002的规定。 2.防松止退螺母应满足《铁道客车转向架用防松止退螺母暂行技术条件》TJ/CL413-2014的规定。 | 25048 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 自攻螺钉 | M6 | 个 | 不锈钢 | 2632 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 热镀锌螺栓 | M16×110mm | 套（含螺栓、双母） | 应符合《六角头螺栓》（GB/T5782-2016)的规定。 | 10528 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 热镀锌螺栓 | M16×60 | 套（含螺栓、螺母、弹簧垫圈、平垫圈） | 高强螺栓强度10.9级。 | 16896 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 技术要求及标准 | 采购数量 | 交货时间 | 资格要求 | 交货条件及状态 | 标书售价（元） | 备注 |
| 14 | SPZFJ-02 | 橡胶条 | 1580（L）×75×5mm | m | 橡胶件必须抗老化，使用寿命不低于25年，橡胶件应满足《声屏障用橡胶件》GB/T30649-2014的规定。 | 16125 | 2018年8月-2019年5月，北京至张家口沿线各指定工点，具 体以招标人的书面传真通知为准。 | 1、生产企业注册资金不少于500万元人民币（含）； 2、投标物资须具有铁路运营业绩，须提供供货合同（合同需附合同明细清单）； 3、提供第三方（省、部级）出具的物资检测报告； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 交货条件：项目部、现场监理对交付的货物现场验收合格； 交货状态：使用车辆运输到指定工点。 | 500 |  |
| 15 |  | 橡胶条 | 260×85×8mm | m |  | 5307 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 橡胶块 | 140×80×60mm | 块 |  | 36396 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 包件号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 技术要求及标准 | 采购数量 | 交货时间 | 资格要求 | 交货条件及状态 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | SPZFJ-03 | 防松动垫圈 | M30 | 套 | 防松动垫圈材质为Q235B 45#钢，必须符合《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229-2006、《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230-2006、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1230-2006的规定。 | 22794 | 2018年8月-2019年5月，北京至张家口沿线各指定工点，具 体以招标人的书面传真通知为准。 | 1、生产企业注册资金不少于500万元人民币（含）； 2、投标物资须具有铁路运营业绩，须提供供货合同（合同需附合同明细清单）； 3、提供第三方（省、部级）出具的物资检测报告； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 交货条件：项目部、现场监理对交付的货物现场验收合格； 交货状态：使用车辆运输到指定工点。 | 500 |  |
| 16 |  | 防松动垫圈 | M33 | 套 |  | 18684 |  |  |  |  |  |

附件2

投标申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 法定代表人 |  | 招标编号 |  |
| 投标联系人 |  | 投标内容 |  |
| 联系电话 |  | 法人委托人 |  |
| 传真电话 |  | 邮箱 |  |
| 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |
| 申请投标范围：（注明拟投标段/包件） 申请单位（章） 年 月 日 |